UDI MORAVA s.r.o.

Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava

Koncepce ROZVOJE statické dopravy

město Orlová

- průvodní zpráva

březen 2019

2019

1	Úvod	5

1.1	Identifikační údaje	5

1.2	Předmět řešení	5

1.3	Základní pojmy	6

1.4	Výchozí podklady	6

1.5	Postup zpracování	7

2	průzkumová a analytická část	7

2.1	vymezení Řešeného území	7

2.2	Charakteristika současné dopravní infrastruktury statické dopravy	8

2.2.1	Základní charakteristika šetřených jevů	8

2.2.2	Vyhodnocení současného stupně automobilizace	10

2.2.3	Bilance statické dopravy	11

2.2.4	Výsledky průzkumu statické dopravy v r.2008	12

2.2.5	Výsledky průzkumu statické dopravy v r.2018	13

2.3	Prognóza výhledové poptávky statické dopravy	14

2.3.1	Růstové trendy stupně automobilizace	14

2.3.2	Výhledová bilance statické dopravy	14

2.4	Závěry provedených průzkumů a rozborů	15

3	Návrhová část	16

3.1	Zásady návrhu	16

3.2	Návrh na výstavbu nových parkovacích ploch	16

3.1	Návrh na výstavbu nových parkovacích ploch	22

4	Shrnutí a závěr	24

# Úvod

## Identifikační údaje

Název studie:	         Koncepce rozvoje statické dopravy - město Orlová

Kraj:	Moravskoslezský

Město, obec:	Město Orlová

Objednatel dokumentace:

Město Orlová

Osvobození 796, 735 14 Orlová, Lutyně

Zhotovitel dokumentace:

UDI MORAVA, s.r.o.
Havlíčkovo nábřeží 38/2728, 702 00, Ostrava,
IČO: 25893076
DIČ: CZ25893076

Ing. Bedřich Nečas

## Předmět řešení

Studie byla jako rozvojový dokument dopravy zpracována v návaznosti na Generel dopravy města Orlové v r.2008, Územní plán města Orlová a  ostatní územně plánovací podklady. Koncepce byla zpracována na  základě projektu "Orlová-řídíme strategicky II", CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007387. Řešením statické dopravy je obecně chápáno pokrytí potřeb parkování vozidel návštěvníků řešené oblasti i odstavování vozidel obyvatel, kteří v ní mají své bydliště a to nejen pro současný stav, ale i s přihlédnutím k očekávanému růstu stupně automobilizace. Předmětem řešení byl návrh koncepce rozvoje statické dopravy pro parkování a odstavování na území vysokopodlažní zástavby jádrového území města Orlová bez jejich místních částí  s rodinnou zástavbou (v rozsahu GDP 2008) a to v nezbytné koordinaci s ostatními záměry v území.

Možnost komplexního zhodnocení vývoje statické dopravy v období 2008 – 2018 je cenným podkladem pro posouzení vývoje v delší časové ose.

## Základní pojmy

- Statická doprava (resp. doprava v klidu) – je pojem označující souhrnně parkování a odstavování vozidel (rozumí se silničních motorových vozidel, zejména vozidel osobních)

- Parkování vozidel – umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikací po dobu nákupu, návštěvy, naložení nebo vyložení nákladu apod. Parkování se může podle délky rozlišovat na krátkodobé (do 2 hod) a dlouhodobé (nad 2 hodiny trvání)

- Odstavování vozidel – umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikací (zpravidla v místě bydliště, popř. v sídle provozovatele vozidla) po dobu, kdy se vozidlo nepoužívá

- Z hlediska umístění vozidla se jedná o parkování a odstavování:

  - na terénu (na komunikaci či parkovišti);

  - v objektech pod terénem;

  - v objektech nad terénem.

Uvedené způsoby parkování a odstavování vozidel tvoří tzv. nabídku statické dopravy.

- Z hlediska uživatelů parkovacích a odstavných ploch jsou rozlišovány tyto skupiny:

  - vozidla občanů bydlících v daném území;

  - vozidla firem a institucí (služební vozidla těchto subjektů) se sídlem v daném území;

  - vozidla návštěvníků krátkodobého parkování (nákupy, návštěvy firem a institucí apod.) s délkou stání do 2 hodin;

  - vozidla návštěvníků dlouhodobého parkování – vozidla zaměstnanců a návštěvníků firem a institucí nacházejících se v daném území s délkou stání více jak 2 hodiny.

Uživatelé ploch a objektů statické dopravy vytváří tzv. poptávku statické dopravy.

- Bilance je rozdíl mezi nabídkou a poptávkou statické dopravy.

## Výchozí podklady

Pro zpracování dokumentace byly použity níže uvedené dokumentace, odborná literatura a další zdroje:

- Územní plán města Orlová;

- Generel dopravy města Orlová, 2008;

- Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti ČR (ŘSaD ČR, 2016);

- mapový podklad objednatele;

- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací;

- ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích;

- ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel;

- Zhodnocení finanční náročnosti jednotlivých druhů parkování, Miroslava Příhodová, 2008;

- informace objednatele.

## Postup zpracování

Studie byla zpracována ve třech krocích – průzkumy, analýza a návrh. Obsahem úvodní průzkumové a analytické části byla charakteristika základních údajů o stávající dopravní infrastruktuře statické dopravy, dopad růstu stupně automobilizace a definování stávajících a očekávaných problémů v pokrytí poptávky statické dopravy.

Dopravní průzkum nabídky parkování a odstavování na terénu byl zaměřen na zjištění stávajícího počtu parkovacích stání, kapacitu jednotlivých parkovacích ploch, způsob odstavování a parkování vozidel, počet garáží, stávající organizaci dopravy na jednotlivých komunikacích v řešeném území. V návaznosti na to byla zjišťována stávající poptávka (počet parkujících vozidel) pro stanovení bilance poměru stávající poptávky a nabídky.

Při stanovení stávající kapacity na terénu se vycházelo z respektování Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a normy ČSN 73 6056 (Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel). Z toho vyplývá, že definovaná stávající kapacita na terénu je rovna kapacitě na plochách, v zálivech a na komunikacích, pokud to šířka komunikace vzhledem k organizaci dopravy umožňuje – u jednosměrných komunikací musí pro průjezd vozidel zůstat min. 3,0m a u obousměrných komunikací min. 6,0 (5,5m), pokud nebyl dopravním značením režim upraven jako jednopruhová obousměrná komunikace s „výhybnami“.

Obsahem návazné návrhové části je definice rozvoje dopravní infrastruktury statické dopravy města, pro kterou byly využity m.j. i dosud zpracované dokumenty a celkový návrh byl posouzen z hlediska stávajících požadavků i předpokládaného rozvoje.

Během zhotovování byly pořádány výrobní výbory k informaci o postupu zpracování, o závěrech provedených průzkumů a analýzy a k odsouhlasení konceptu návrhové části.

# průzkumová a analytická část

## vymezení Řešeného území

Pro podrobnější specifikaci bylo řešené území rozděleno do 5 oblastí označených jako „etapa I,II, III, IV a V“. Veškerá bilance byla zpracovávána pro tyto dílčí oblasti. Výhledová poptávka statické dopravy byla s odkazem na ČSN 73 6110 stanovena dle č.14.1.8. odvozením od současné poptávky navýšené v poměru současného (1:2,5) a výhledového stupně automobilizace 1:2,0 (alternativně 1:1,8).

Při hodnocení atraktivity ploch a objektů statické dopravy se vycházelo z ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, č.14.1.15. definující doporučené (nikoliv závazné) docházkové vzdálenosti odstavných ploch a garáží pro obyvatele 500m. U krátkodobého parkování je tato docházková vzdálenost 200m, u dlouhodobého parkování 300m.

## Charakteristika současné dopravní infrastruktury statické dopravy

### Základní charakteristika šetřených jevů

Dopravní průzkum poptávky parkování a odstavování na terénu byl prováděn v nočních hodinách po 21.00 hod v  prosinci 2018 a byl zaměřen nejen na zjištění stávajícího objemu parkovacích stání, kapacitu jednotlivých parkovacích ploch, způsob odstavování a parkování vozidel, počet garáží, stávající organizaci dopravy na jednotlivých komunikacích v řešeném území, ale také na zjištění stávající poptávky (počtu parkujících vozidel) pro stanovení bilance poměru stávající poptávky a nabídky.

Kromě tohoto sčítání bylo provedeno ověřovací sčítání poptávky parkování a odstavování v denním období 09.00 – 12.00 hod ve vybraných 5 dílčích kontrolních oblastech.

Výsledky průzkumu doložené samostatnými přílohami v závěru zprávy jednoznačně prokazují, že pro hodnocení pokrytí poptávky statické dopravy jsou určující bilance nočního období, kdy poptávka dosahuje nejvyšších objemů.  Kontrolní oblasti K1, K4, K3 s dominantní obytnou funkcí vykazují jednoznačně nejvyšší objemy poptávky v nočním období, v dopoledním období je poptávka o cca 30% nižší. Výjimku z tohoto trendu vykazují pouze oblasti K5 a K2 přiléhající k centru, které mají dík dopravě směrující do vybavenosti a do úřadů v centru poptávku v zásadě na úrovni nočního období.

Z výše uvedeného vyplývá, že pro hodnocení statické dopravy jsou určující výsledky průzkumu v nočním období.

Při stanovení stávající kapacity na terénu se vycházelo z respektování Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a normy ČSN 73 6056 (Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel). Z toho vyplývá, že stávající kapacita na terénu = kapacita na plochách, v zálivech a na komunikacích, pokud to šířka komunikace vzhledem k organizaci dopravy umožňuje (u jednosměrných komunikací musí pro průjezd vozidel zůstat min. 3,0m a u obousměrných komunikací min. 6,0 (5,5m), pokud nebyl dopravním značením režim upraven jako jednopruhová obousměrná komunikace s „výhybnami“), přičemž byly respektovány normové hodnoty velikosti jednotlivých druhů stání.

V rámci terénního průzkumu byly zjišťovány základní parametry stávající dopravní infrastruktury statické dopravy. Šetřené jevy v tomto terénním průzkumu dokladuje následující přehled doplněný ukázkou legendy grafické přílohy:

- parkovací plocha pro osobní automobily mimo vozovku s uvedením kapacity a způsobu řazení,

- parkovací objekty s uvedením kapacity – boxové garáže, parkovací objekt nadzemní, parkovací objekt podzemní, vestavěné garáže v objektech,

- parkování na vozovce,

### Vyhodnocení současného stupně automobilizace

V rámci vstupních podkladů objednatele nebyly k dispozici žádné podrobnější podklady o stupni automobilizace a motorizace na území města Orlová. Zpracovatel proto využil údaje o automobilizaci evidované v rámci kontinuálně zajišťované činnosti Ostravských komunikací a.s., které poskytují údaje v delší časové ose pro město v regionu s obdobnou sociální skladbou.

Z podkladů vyplývá, že odhadovaný současný stupeň automobilizace v Ostravě je cca 1: 2,5 (tj. 1 osobní automobil na 2,5 obyvatel). Vzhledem k tomu, že sociální skladba a kupní síla v Ostravě i v Orlové bude obdobná, lze považovat údaj o stupni automobilizace za Ostravu za reprezentativní údaj pro město Orlová.

Při interpretaci údaje stupně automobilizace je třeba mít na mysli, že se jedná o průměrný údaj, který zahrnuje i „služební“ automobily vč. dodávek typů Ford tranzit (sanitky, referentská firemní vozidla, vozidla Policie ČR apod.), tj vozy, které v obytném území neparkují. Při hodnocení konkrétní situace je proto nezbytný dopravní průzkum.

V následujícím grafu jsou přehledně znázorněny údaje o počtu osobních vozidel a počtu motorových vozidel v Ostravě letech 2002-2015:

Stupeň motorizace a stupeň automobilizace vyjádřený počtem obyvatel na jedno motorové vozidlo či na jeden osobní automobil vyjadřuje míru vybavení prostředky automobilové dopravy. Tento údaj je základním parametrem, který ovlivňuje potřeby statické dopravy a spolu s vývojem ročního proběhu vozidel a celkovou hybností určuje celkový nárůst intenzit dopravy na komunikační síti.

### Bilance statické dopravy

Bilance statické dopravy představují rozdíl mezi  nabídkou (počet parkovacích stání) a poptávkou (počet zaparkovaných vozidel). Jejím porovnáním zjistíme, jestli je stávající nabídka dostačující resp. nedostačující pro pokrytí poptávky.

Výsledné bilance v řešeném území  v r.2008 a 2018 jsou uvedeny v následujících tabulkách. Jedná se o absolutní počty, kdy je porovnána nabídka s poptávkou bez rozlišení typů stání včetně vozidel stojících v rozporu s předpisy.

Při interpretaci výsledků základní bilance je třeba mít na paměti, že reálná bilance statické dopravy je ve současnosti horší,  protože část stání tvořících nabídku jsou stání, která nebudou v rámci zastupitelnosti využitelná. Jedná se o tyto skupiny stání:

- nevyužitá stání pro invalidy, jejichž počet v rámci vybudovaných kapacit je dán legislativou bez ohledu na reálnou potřebu,

- nevyužitá stání pro invalidy vyhrazená na registrační značku vozidla,

- vyhrazená stání na registrační značku vozidla, které je obsazováno pouze oprávněným vozidlem bez možnosti jakékoliv zastupitelnosti,

- vyhrazená stání pro firmy,

Na území Orlové je tato „ztráta“ nabídky stání odhadována objemem cca 2% z celkové nabídky stání na terénu.

### Výsledky průzkumu statické dopravy v r.2008

Základní parametry šetření v r.2008 byly shodné s průzkumem v r.2018. Cílem tohoto postupu bylo umožnit vyhodnocení vývoje statické dopravy v letech 2008 – 2018.  Nabídka stání na terénu zahrnuje stání na parkovištích, v zálivech a na komunikacích a v členění na jednotlivé oblasti vykazuje následující hodnoty.

V r.2008 byl na území Orlové předpokládán stupeň automobilizace cca 1:3,0. Hodnota byla převzata z Ostravy, kde je tento parametr dlouhodobě sledován. Lze předpokládat, že se jedná o obdobné město v regionu, kde by měl být tento parametr přibližně stejný.

| BILANCE STATICKÉ DOPRAVY v r.2008 |
| --- |
| Oblast | Nabídka | Poptávka | Bilance |
|  | Stávající nabídka parkovacích míst na terénu | Garáže | Stávající nabídka celkem | Stávající poptávka na terénu | Stávající poptávka v garážích | Stávající poptávka celkem | Stávající poptávka celkem vč.10% rezervy | Bilance 2008 (+ přebývá, - nedostává se) |
| ETAPA V. | 1052 | 154 | 1206 | 1069 | 154 | 1223 | 1345 | -139 |
| ETAPA III. | 714 | 14 | 728 | 812 | 14 | 826 | 909 | -181 |
| ETAPA IV. | 669 | 407 | 1076 | 682 | 407 | 1089 | 1198 | -122 |
| ETAPA I. | 678 | 67 | 745 | 653 | 67 | 720 | 792 | -47 |
| ETAPA II. | 793 | 0 | 793 | 724 | 0 | 724 | 796 | -3 |
| CELKEM: | 3906 | 642 | 4548 | 3940 | 642 | 4582 | 5040 | -492 |

Závěr: Celkový objem poptávky statické dopravy (terén+garáže) v nočním období dosahoval v r.2008 cca 4582 stání, tato poptávka byla kryta nabídkou 4548 stání. Z toho vyplývá, že nabídka byla vyčerpána. Rozdíl nabídky a poptávky činil -34 stání. V případě započtení požadavku na 10% rezervu na nalezení volného místa se deficit zvyšuje na -492 stání.

### Výsledky průzkumu statické dopravy v r.2018

Nabídka stání na terénu zahrnuje stání na terénu na parkovištích, v zálivech a na komunikacích a dále pak v objektech a to v členění na jednotlivé oblasti. Nabídka a poptávka vykazuje následující kapacity.

| BILANCE STATICKÉ DOPRAVY v r.2018 |
| --- |
| Oblast | Nabídka | Poptávka | Bilance |
|  | Stávající nabídka parkovacích míst na terénu | Garáže | Stávající nabídka celkem | Stávající poptávka na terénu | Stávající poptávka v garážích | Stávající poptávka celkem | Stávající poptávka celkem bez 10% rezervy | Bilance 2018 (+ přebývá, - nedostává se) |
| ETAPA V. | 1103 | 154 | 1257 | 1445 | 154 | 1599 | 1599 | -342 |
| ETAPA III. | 734 | 14 | 748 | 917 | 14 | 931 | 931 | -183 |
| ETAPA IV. | 736 | 407 | 1143 | 816 | 407 | 1223 | 1223 | -80 |
| ETAPA I. | 733 | 67 | 800 | 890 | 67 | 957 | 957 | -157 |
| ETAPA II. | 786 | 0 | 786 | 908 | 0 | 908 | 908 | -122 |
| CELKEM: | 4092 | 642 | 4734 | 4976 | 642 | 5618 | 5618 | -884 |

Závěr: Celkový objem poptávky statické dopravy (terén + garáže) v nočním období dosahoval v r.2018 cca 5618 stání, tato poptávka je kryta nabídkou 4734 stání. Z toho vyplývá, že nabídka je vyčerpána, rozdíl nabídky a poptávky činí -884 stání, což praktický znamená, že se v celoměstském měřítku hodnota deficitu se za období posledních 10 let zvýšila z -34 stání o 850 stání.

Následující tabulka obsahuje srovnání údajů v časové ose 2008 – 2018 v počtech vozidel i v procentech.

| SROVNÁNÍ BILANCE STATICKÉ DOPRAVY 2008 -2018 |
| --- |
| Oblast | Nárůst nabídky 2008-2018 v počtu stání | Nárůst poptávky 2008-2018 v počtu vozidel | Nárůst nabídky a poptávky 2008/2018 v % |
|  | Stávající nabídka parkovacích míst na terénu | Garáže | Stávající nabídka celkem | Stávající poptávka na terénu | Stávající poptávka v garážích | Stávající poptávka celkem | Změna nabídky | Změna poptávky |
| ETAPA V. | 51 | 0 | 51 | 376 | 0 | 376 | 4% | 31% |
| ETAPA III. | 20 | 0 | 20 | 105 | 0 | 105 | 3% | 13% |
| ETAPA IV. | 67 | 0 | 67 | 134 | 0 | 134 | 6% | 12% |
| ETAPA I. | 55 | 0 | 55 | 237 | 0 | 237 | 7% | 33% |
| ETAPA II. | -7 | 0 | -7 | 184 | 0 | 184 | -1% | 25% |
| CELKEM: | 186 | 0 | 186 | 1036 | 0 | 1036 | 4% | 23% |

## Prognóza výhledové poptávky statické dopravy

### Růstové trendy stupně automobilizace

Řada studií se zabývá otázkou, kde leží tzv. bod nasycení (saturace) vozového parku – tj. taková míra automobilizace, která již bude víceméně stabilní a dále neporoste. Například pro Velkou Británii někteří autoři odhadli bod nasycení na cca 750 automobilů/1000 obyvatel. Ukazuje se, že hlavními faktory rychlosti, kterou se společnost přibližuje bodu nasycení, je bohatství společnosti, náklady na provoz motorového vozidla a specifika dané země. Samotný bod nasycení je ovlivněn i dalšími parametry, mezi které patří dopravní politika země.

Česká republika vykazuje rychlý růst automobilizace zvláště od počátku 90. let 20. století, který dokladuje následující tabulka.

Pro informaci lze uvést, že hodnotu 1 : 2,0 již automobilizace dosáhla v Praze, Brně i Plzni a je jen otázkou času, kdy i v Moravskoslezském regionu bude vybavenost domácností osobním automobilem na této úrovni. Výhledový stupeň automobilizace 1 : 2,0 (500 automobilů/1000 obyvatel) je podle názoru zpracovatele v městě Orlová dosažitelný v horizontu cca 10-15 let. Z toho důvodu byla bilance doplněna i výpočtem pro stav při dosažení stupně automobilizace ve městě Orlová 1: 1,8.

### Výhledová bilance statické dopravy

Na základě získaných podkladů byla definována výhledová bilance statické dopravy jednotlivých oblastí (etapa I, II, III, IV a V). Při jejím stanovení bylo postupováno v souladu s ČSN 73 6110 (viz. odstavec 14.1.8) a bilance byla odvozena od stávající bilance modifikované pro očekávaný nárůst stupně automobilizace na 1 : 2,0 (tj. 1 osobní automobil na 2 osoby).

S cílem zohlednit možný vývoj ve vzdálenějším horizontu byla bilance doplněna o ověřovací výpočet i pro vzdálený výhled pro nárůst stupně automobilizace až na cca 1 : 1,8, který byl zohledněn koeficientem Ka= 1,38 odvozeným interpolací.

Pro ilustraci je doložen graf očekávaného vývoje automobilizace v Ostravě.

Z výše uvedeného vyplývá vliv růstu stupně automobilizace na nárůst stávající poptávky:

- nárůst 1:2,5 na 1: 1,2 představuje nárůst současné poptávky o cca 25%,

- nárůst 1:2,5 na 1: 1,8 představuje nárůst současné poptávky o cca 38%.

Objektivnost této metodiky potvrzují závěry vyhodnocení sčítání počtu parkujících vozidel v Orlové v r.2008 a 2018. Počet zaparkovaných vozidel na parkovištích na terénu + odhadovaný počet v garážích v nočním období byl  v r.2008 4582 osobních automobilů, v r.2018 se zvýšil na 5618 automobilů, což představuje nárůst 22%.

## Závěry provedených průzkumů a rozborů

Z rozboru výsledků průzkumu v r.2018 vyplývají následující závěry hodnocení současného stavu:

- výsledky průzkumu prokázaly, že pro hodnocení pokrytí poptávky statické dopravy jsou určující bilance nočního období, kdy poptávka dosahuje nejvyšších objemů,

- současný stupeň automobilizace v r.2018 ve městě Orlová je odhadován na úrovni Ostravy a to cca 1 : 2,5 (tj. 1 automobil na 2,5 obyvatel), zatímco v  r.2008 byl asi 1:3,0 (tj. 1 automobil na 3,0 obyvatele),

- nabídka stání v r.2008 činila celkem 4548 stání na terénu a v objektech, celková poptávka dosahovala 4582 osobních automobilů, z čehož vyplýval deficit – 34 stání,

- stávající nabídka stání v r.2018 vykazovala celkem 4734 stání na terénu a v objektech, celková poptávka v dosahovala 5618 osobních automobilů, z čehož vyplývá deficit – 884 stání,

- nejvyšší hodnotu deficitu vzkazuje oblast etapy V, jedná se o hodnotu 342 vozidel, což je téměř 40% z celkové hodnoty deficitu,

- cca 22% nárůst počtu parkujících vozidel (tj. poptávky) z 4582 vozidel na 5618 vozidel odpovídá růstu stupně automobilizace z hodnoty 1: 3,0 v r.2008 na 1: 2,5 v současné době,

- v letech 2008 - 2018 došlo k nárůstu kapacity parkovacích ploch o cca 186 stání, počet aut parkujících na terénu se však zvýšil o 1036 vozidel, z čehož vyplývá zhoršující se trend uspokojování potřeb statické dopravy,

- z výsledků průzkumu parkování v nočním období v prosinci 2018 vyplývá, že cca 150 vozidel parkovalo v rozporu s předpisy na stání u obchodních center, další vozidla parkovala na komunikacích a parkovištích v rozporu s platnou legislativou.

# Návrhová část

## Zásady návrhu

Pro potřeby bilancí bylo šetřené území rozděleno do 5 dílčích oblastí, ve kterých byla definována výhledová nabídka i poptávka. Návrh zahrnuje nové návrhové plochy parkovišť na terénu  vč. aktuálně připravovaných staveb města Orlová, přičemž část návrhových ploch byla přebrána z generelu dopravy z r.2008.

Návrhové plochy na terénu doplňují potenciální plochy pro výhledové umístění parkovacích objektů a ideové lokality s navrhovanou úpravou  organizace dopravy sledující maximalizaci využití současných zpevněných ploch pro parkování v souladu s pravidly silničního provozu. Návrh byl zpracován v těchto krocích:

- prognóza výhledových potřeb statické dopravy,

- návrh na pokrytí výhledové poptávky statické dopravy výstavbou nových parkovišť na terénu a výhledově i v objektech,

- návrh úprav organizace dopravy pro zvýšení využití současných zpevněných ploch pro parkování

## Návrh na výstavbu nových parkovacích ploch

Výhledová poptávka, která je podkladem pro zpracování návrhové části, byla dle ČSN 736110 odvozena od stávající poptávky modifikované na očekávaný nárůst stupně automobilizace na 1 : 2,0 (tj. 1 osobní automobil na 2 osoby). Dosažení této úrovně automobilizace je odhadováno v horizontu 10-15 let. Pro zohlednění vývoje ve vzdálenějším časovém horizontu byla výhledová bilance doplněna o  stupeň automobilizace až 1 : 1,8.

Přepočet stávající bilance na výhledový stupeň automobilizace 1: 2,0 současný deficit -884 stání bez 10% rezervy zvyšuje na -2289 stání, pro výhledový stupeň automobilizace 1:1,8 pak dosahuje až -3019 stání. Oproti Generelu dopravy 2008 byla z bilance vypuštěna 10% rezerva pro vytvoření části volných míst pro ulehčení "hledání" volného místa.  Funkci této rezervy „zajistí“ stání získaná navrhovanou úpravou organizace dopravy.

| VÝHLEDOVÁ BILANCE STATICKÉ DOPRAVY |
| --- |
| Oblast | Stávající nabídka celkem | Současná poptávka - stupeň automobilizace 1:2,5 | Výhledová poptávka - stupeň automobilizace 1:2 | Výhledová bilance pro stupeň automobilizace 1 :2 po výstavbě parkovacích ploch na terénu a parkovacích objektů |
|  |  | Vhledová poptávka pro s.a.1:2,5 | Bilance stupeň automobilizace 1:2,5 | Výhledová poptávka pro s.a.1:2 | Bilance stupeň automobilizace 1:2 | Navýšení nabídky navrženými parkovišti na terénu | Nabídka po výstavbě nových parkovišť na terénu | Bilance stupeň automobilizace 1:2,0 po výstavbě nových parkovišť na terénu | návrh parkovacích objektů | Bilance stupeň automobilizace 1:2,0 po výstavbě parkovišť na terénu i parkovacích objektů |
| ETAPA V. | 1257 | 1599 | -342 | 1999 | -742 | 146 | 1403 | -596 | 614 | 18 |
| ETAPA III. | 748 | 931 | -183 | 1164 | -416 | 190 | 938 | -226 | 340 | 114 |
| ETAPA IV. | 1143 | 1223 | -80 | 1529 | -386 | 243 | 1386 | -143 | 200 | 57 |
| ETAPA I. | 800 | 957 | -157 | 1196 | -396 | 158 | 958 | -238 | 280 | 42 |
| ETAPA II. | 786 | 908 | -122 | 1135 | -349 | 271 | 1057 | -78 | 100 | 22 |
| CELKEM: | 4734 | 5618 | -884 | 7023 | -2289 | 1008 | 5742 | -1281 | 1534 | 254 |

Na základě terénního průzkumu byly j jednotlivých oblastech vytipovány potenciální lokality pro dobudování parkovacích stání na terén, které byly označeny kódem ve tvaru: písmeno oblasti (I-V) / pořadové číslo (číslo slouží pouze pro orientaci v mapě, není označením priority).

Návrh na doplnění parkovacích ploch na terénu a parkovacích objektů je dokladován grafickou přílohou B.5. Princip zobrazení navrhovaných ploch dokladuje výřez legendy.

Podrobnější charakteristika návrhových lokalit je uvedena v tabulkách. Jedná se o ideové návrhy, které byly zpracovány na základě terénního průzkumu. Jejich cílem bylo rámcově definovat možnosti výstavby stání na terénu a současně stanovit předpokládaný objem stání v parkovacích objektech, pro které byly v územním plánu stanoveny potenciální plochy.

Návrh na výstavbu nových parkovišť na terénu představuje kapacitu 1008 stání. Doporučené lokality na výstavbu parkovacích objektů pro pokrytí výhledových objemů představuje cca 1534 stání. Celkový objem cca 2500 nových stání je určen pro pokrytí výhledového deficitu, který byl odvozen pro výhledový stupeň automobilizace 1: 2,0, který současný deficit -884 stání zvýší na -2289 stání. Oproti Generelu dopravy 2008 byla z bilance vypuštěna 10% rezerva pro vytvoření části volných míst pro ulehčení "hledání" volného místa.  Funkci této rezervy „zajistí“ stání získaná navrhovanou úpravou organizace dopravy.

| Etapa | Úprava | Ulice | Popis úpravy | Navýšení kapacity o | Celková kapacita plochy po úpravě |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | I 1 | ul. Topolová | výstavba nové parkovací plochy ve stávající zeleni | 30 stání | 30 stání |
|  | I 2 | ul. Topolová | rozšíření zálivu (kolmá stání) ve stávající zeleni v koncové části ulice | 13 stání | 13 stání |
|  | I 3 | ul. V. Martínka | výstavba zálivu pro kolmá stání ve stávající zeleni | 6 stání | 6 stání |
|  | I 4 | ul. V. Martínka | rozšíření zálivu (kolmá stání) ve stávající zeleni v koncové části komunikace | 6 stání | 11 stání |
|  | I 5 | ul. Vnitřní | výstavba nového zálivu (kolmá stání) ve stávající zeleni podél levé části komunikace u výškového domu | 10 stání | 10 stání |
|  | I 6 | ul. Kpt. Jaroše (slepý úsek komunikace) | výstavba nové parkovací plochy (kolmá stání) ve stávající zeleni | 7 stání | 7 stání |
|  | I 7 | ul. Kpt. Jaroše (slepý úsek komunikace) | výstavba nové parkovací plochy (kolmá stání) ve stávající zeleni | 7 stání | 7 stání |
|  | I 8 | ul. Kpt. Jaroše | výstavba nové parkovací plochy (kolmá stání) ve stávající zeleni podél komunikace poblíž kina Vesmír | 16 stání | 16 stání |
|  | I 9 | ul. Kpt. Jaroše (slepý úsek komunikace) | výstavba nové parkovací plochy (kolmá stání) ve stávající zeleni podél levé části komunikace | 7 stání | 16 stání |
|  | I 10 | ul. Kpt. Jaroše | výstavba nové parkovací plochy (kolmá stání) ve stávající zeleni | 34 stání | 34 stání |
|  | I 11 | ul. Kpt. Jaroše | výstavba nové parkovací plochy (kolmá stání) v koncové části ulice poblíž areálu tenisových kurtů | 26 stání | 26 stání |
| Etapa | Úprava | Ulice | Popis úpravy | Navýšení kapacity o | Celková kapacita plochy po úpravě |
| II. | II 1 | ul. Květinová | prodloužení zálivu (šikmá stání) ve stávající zeleni | 8 stání | 8 stání |
|  | II 2 | ul. Osvobození | výstavba zálivu pro kolmá stání v úseku podélného parkování na vozovce, včetně přeložky chodníku | 13 stání | 43 stání |
|  | II 3 | ul. Lesní | výstavba zálivů pro kolmá stání v úseku podélného parkování na vozovce | 20 stání | 38 stání |
|  | II 4 | ul. Osvobození (slepý úsek komunikace) | prodloužení zálivu (kolmá stání) ve stávající zeleni a části asfaltového hřiště | 20 stání | 20 stání |
|  | II 5 | ul. Osvobození (slepý úsek komunikace) | rozšíření vozovky v koncové části komunikace s úpravou na parkovací plochu | 27 stání | 27 stání |
|  | II 6 | ul. Lesní | výstavba parkovací plochy ve stávající zeleni | 18 stání | 18 stání |
|  | II 7 | ul. Osvobození (slepý úsek komunikace) | výstavba parkovací plochy ve stávající zeleni včetně napojení na stávající parkovací plochu | 14 stání | 46 stání |
|  | II 8 | nám. 28.října | výstavba zálivu pro kolmá stání v úseku podélného parkování na vozovce | 13 stání | 22 stání |
|  | II 9 | ul. U Moravy (slepý úsek komunikace) | prodloužení a rozšíření parkovací plochy pro kolmá stání s úpravou organizace parkování na parkovací plochu s oboustranným šikmým stáním | 12 stání | 20 stání |
|  | II 10 | ul. U Moravy (slepý úsek komunikace) | výstavba parkovací plochy ve stávající zeleni na úkor nefunční zpevněné plochy | 24 stání | 25 stání |
|  | II 11 | Masarykova tř. | výstavba parkovací plochy ve stávající zeleni | 37 stání | 38 stání |
|  | II 12 | Masarykova tř. | výstavba parkovací plochy ve stávající zeleni na úkor nefunční zpevněné plochy | 20 stání | 20 stání |
|  | II 13 | ul. Školní | výstavba zálivu pro kolmá stání v úseku podélného parkování na vozovce | 5 stání | 17 stání |
|  | II 14 | ul. Školní | prodloužení zálivu (kolmá stání) ve stávající zeleni v úseku podélného parkování na vozovce | 14 stání | 27 stání |
|  | II 15 | ul. Školní | rozšíření v koncové části komunikace s úpravou na parkovací plochu s oboustranným šikmým stáním | 14 stání | 14 stání |
|  | II 16 | ul. U Moravy | prodloužení zálivu (kolmá stání) ve stávající zeleni | 8 stání | 8 stání |
| Etapa | Úprava | Ulice | Popis úpravy | Navýšení kapacity o | Celková kapacita plochy po úpravě |
| III. | III 1 | ul. Okružní (účelová komunikace ve vnitrobloku) | výstavba zálivu (kolmá stání) včetně rekonstrukce přilehlé komunikace | 15 stání | 15 stání |
|  | III 2 | ul. Okružní (slepý úsek komunikace) | výstavba nové parkovací plochy (kolmá stání) v koncové části ulice včetně rekonstrukce stávající parkovací plochy | 20 stání | 35 stání |
|  | III 3 | ul. Energetiků | výstavba nového zálivu (kolmá stání) ve stávající zeleni podél obou stran komunikace | 28 stání | 38 stání |
|  | III 4 | ul. Polní | rozšíření zálivů pro podélná stání s úpravou na zálivy pro kolmá stání | 22 stání | 37 stání |
|  | III 5 | ul. U Kapličky | výstavba zálivu (kolmá stání) po pravé části komunikace | 7 stání | 7 stání |
|  | III 6 | ul. Polní (slepý úsek komunikace) | rozšíření zálivu pro podélná stání s úpravou na záliv pro kolmá stání, prodloužení zálivu pro kolmá stání | 3 stání | 8 stání |
|  | III 7 | ul. Masarykova tř. (parkovací plocha před obytnými domy) | rozšíření stávající parkovací plochy ve stávající zeleni včetně úpravy organizace parkování | 17 stání | 17 stání |
|  | III 8 | ul. Masarykova tř. | výstavba nové parkovací plochy (šikmá stání) ve stávající zeleni podél pravé části komunikace ve směru od ul. Na Olmovci | 20 stání | 20 stání |
|  | III 9 | ul. Okružní | výstavba zálivu (kolmá stání) po levé části komunikace ve směru k ul. Na Olmovci | 15 stání | 15 stání |
|  | III 10 | ul. Masarykova | výstavba parkoviště na úkor travnaté plochy | 20 stání | 20 stání |
|  | III 11 | ul. Polní | výstavba parkoviště na úkor travnaté plochy | 18 stání | 18 stání |
| Etapa | Úprava | Ulice | Popis úpravy | Navýšení kapacity o | Celková kapacita plochy po úpravě |
| IV. | IV 1 | ul. Rydultowská | výstavba parkovací plochy v lokalitě po bývalém objektu kotelny | 99 stání | 99 stání |
|  | IV 2 | ul. Ke Studánce (úsek komunikace do vnitrobloku) | výstavba nových zálivů (kolmá stání) ve stávající zeleni a rozšíření zálivu pro podélná stání s úpravou na zálivy pro kolmá stání | 16 stání | 16 stání |
|  | IV 3 | ul. Ke Studánce (úsek komunikace do vnitrobloku) | výstavba nového zálivu (šikmá stání) ve stávající zeleni v koncové části ulice naproti výměníku včetně prodloužení komunikace | 14 stání | 14 stání |
|  | IV 4 | ul. Ke Studánce (úsek komunikace do vnitrobloku) | výstavba nového zálivu (šikmá stání) ve stávající zeleni v koncové části ulice | 9 stání | 9 stání |
|  | IV 5 | ul. Ke Studánce | výstavba zálivu (kolmá stání) ve stávající zeleni | 7 stání | 7 stání |
|  | IV6 | ul. Ke Studánce (slepý úsek komunikace) | rozšíření zálivu (kolmá stání) ve stávající zeleni a chodníku v koncové části ulice | 14 stání | 32 stání |
|  | IV 7 | ul. Ke Studánce (slepá komunikace) | rozšíření zálivu (kolmá stání) ve stávající zeleni a chodníku v koncové části ulice | 15 stání | 31 stání |
|  | IV 8 | ul. Ke Studánce | výstavba zálivu (kolmá stání) ve stávající zeleni | 13 stání | 13 stání |
|  | IV 9 | ul. Ke Studánce | výstavba zálivu (kolmá stání) ve stávající zeleni | 14 stání | 14 stání |
|  | IV 10 | ul. Zátiší | výstavba parkoviště na úkor travnaté plochy | 42 stání | 42 stání |
| Etapa | Úprava | Ulice | Popis úpravy | Navýšení kapacity o | Celková kapacita plochy po úpravě |
| V. | V 1 | ul. F.S. Tůmy | výstavba parkovací plochy ve stávající zeleni včetně dobudování chodníků | 24 stání | 24 stání |
|  | V 2 | ul. F.S. Tůmy | výstavba zálivu pro šikmá stání v úseku podélného parkování na vozovce | 18 stání | 30 stání |
|  | V 3 | ul. K. Dvořáka | výstavba parkovacího zálivu ve stávající zeleni v koncové části ulice | 8 stání | 8 stání |
|  | V 4 | ul. F.S. Tůmy | výstavba zálivů pro podélná stání a zálivu pro kolmá stání ve stávající zeleni, včetně ploch na kontejnery | 13 stání | 13 stání |
|  | V 5 | ul. F.S. Tůmy | výstavba zálivu pro kolmá stání ve stávající zeleni | 5 stání | 5 stání |
|  | V 6 | ul. Dětmarovická | výstavba parkovací plochy ve stávající zeleni včetně dobudování chodníků | 19 stání | 19 stání |
|  | V 7 | ul. 1. Máje | výstavba zálivu pro kolmá stání v úseku podélného parkování na vozovce | 6 stání | 15 stání |
|  | V 8 | ul. Dětmarovická | výstavba parkovací plochy ve stávající zeleni včetně dobudování chodníků | 8 stání | 8 stání |
|  | V 9 | Masarykova tř. | výstavba parkovací plochy ve stávající zeleni včetně dobudování chodníků | 44 stání | 44 stání |

## Návrh úprav organizace dopravy

Ideové lokality s navrhovanou úpravou organizace dopravy jsou dokladovány samostatnou grafickou přílohou B.4. Z bilance výhledového pokrytí statické dopravy však byly tyto ideové návrhy vyřazeny. Zobrazení lokalit s navrhovanou úpravou organizace dopravy dokladuje výřez legendy.

Ideový návrh na úpravu organizace dopravy dokladuje následující přehled, zahrnující celkem 232 stání, z toho: etapa I – 98 stání, etapa II – 40 stání, etapa III – 48 stání, etapa IV – 34 stání, etapa V – 12 stání. Jedná se o lokality, u nichž je třeba akceptovat použití minimálních hodnot dle ČSN, nicméně se jedná o obdobu již dříve povolených režimů v lokalitách na území města, kde reálný provoz prověřil, že se jedná o funkční uspořádání, legalizace těchto stání je však podmíněna schválením DI PČR.

| Etapa | Kód | Ulice | Popis úpravy | Navýšení kapacity stání po úpravě |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | I 1 | ul. Na Stuchlíkovci | vyznačení parkovacího pruhu na dvoupruhové komunikaci se zachováním obousměrného provozu dopravy | 12 stání |
|  | I 2 | ul. Na Stuchlíkovci | vyznačení parkovacího pruhu na dvoupruhové komunikaci se zachováním obousměrného provozu dopravy | 22 stání |
|  | I 3 | ul. Na Stuchlíkovci | vyznačení parkovacího pruhu na dvoupruhové komunikaci se zachováním obousměrného provozu dopravy | 9 stání |
|  | I 4 | ul. Na Stuchlíkovci | vyznačení parkovacího pruhu na dvoupruhové komunikaci se zachováním obousměrného provozu dopravy | 7 stání |
|  | I 5 | ul. Topolová (slepý úsek komunikace) | vyznačení parkovacího pruhu s akceptací změny režimu dvoupruhové komunikace na jednopruhovou obousměrnou komunikaci s výhybnami | 17 stání |
|  | I 6 | ul. Mládí (slepý úsek komunikace) | vyznačení parkovacího pruhu s akceptací změny režimu dvoupruhové komunikace na jednopruhovou obousměrnou komunikaci s výhybnami | 7 stání |
|  | I 7 | ul. Mládí (slepý úsek komunikace) | vyznačení parkovacího pruhu s akceptací změny režimu dvoupruhové komunikace na jednopruhovou obousměrnou komunikaci s výhybnami | 3 stání |
|  | I 8 | ul. kpt. Jaroše (slepý úsek komunikace) | vyznačení parkovacího pruhu s akceptací změny režimu dvoupruhové komunikace na jednopruhovou obousměrnou komunikaci s výhybnami | 8 stání |
|  | I 9 | ul. kpt. Jaroše (slepý úsek komunikace) | vyznačení parkovacího pruhu s akceptací změny režimu dvoupruhové komunikace na jednopruhovou obousměrnou komunikaci s výhybnami | 13 stání |
| II | II 1 | ul. Osvobození | vyznačení parkovacího pruhu na dvoupruhové komunikaci se zachováním obousměrného provozu dopravy | 12 stání |
|  | II 2 | ul. Osvobození (slepý úsek komunikace) | vyznačení parkovacího pruhu s akceptací změny režimu dvoupruhové komunikace na jednopruhovou obousměrnou komunikaci s výhybnami | 6 stání |
|  | II 3 | ul. Osvobození (slepý úsek komunikace) | vyznačení parkovacího pruhu s akceptací změny režimu dvoupruhové komunikace na jednopruhovou obousměrnou komunikaci s výhybnami | 5 stání |
|  | II 4 | Masarykova tř. (slepý úsek komunikace) | vyznačení parkovacího pruhu s akceptací změny režimu dvoupruhové komunikace na jednopruhovou obousměrnou komunikaci s výhybnami | 4 stání |
|  | II 5 | ul. Školní (slepý úsek komunikace) | vyznačení parkovacího pruhu s akceptací změny režimu dvoupruhové komunikace na jednopruhovou obousměrnou komunikaci s výhybnami | 13 stání |
| III | III 1 | ul. Okružní | vyznačení parkovacího pruhu s akceptací změny režimu dvoupruhové komunikace na jednopruhovou obousměrnou komunikaci s výhybnami | 8 stání |
|  | III 2 | Masarykova tř. (slepý úsek komunikace) | vyznačení parkovacího pruhu s akceptací změny režimu dvoupruhové komunikace na jednopruhovou obousměrnou komunikaci s výhybnami | 8 stání |
|  | III 3 | Masarykova tř. (slepý úsek komunikace) | vyznačení parkovacího pruhu s akceptací změny režimu dvoupruhové komunikace na jednopruhovou obousměrnou komunikaci s výhybnami | 19 stání |
|  | III 4 | ul. Polní (slepý úsek komunikace) | vyznačení parkovacího pruhu s akceptací změny režimu dvoupruhové komunikace na jednopruhovou obousměrnou komunikaci s výhybnami | 13 stání |
| IV | IV 1 | ul. Ke studánce | vyznačení parkovacího pruhu s akceptací změny režimu dvoupruhové komunikace na jednopruhovou obousměrnou komunikaci s výhybnami | 6 stání |
|  | IV 2 | ul. Ke studánce (slepý úsek komunikace) | vyznačení parkovacího pruhu s akceptací změny režimu dvoupruhové komunikace na jednopruhovou obousměrnou komunikaci s výhybnami | 20 stání |
|  | IV 3 | Masarykova tř. (slepý úsek komunikace) | vyznačení parkovacího pruhu s akceptací změny režimu dvoupruhové komunikace na jednopruhovou obousměrnou komunikaci s výhybnami | 8 stání |
| V | V 1 | ul. Karla Dvořáčka (slepý úsek komunikace) | vyznačení parkovacího pruhu s akceptací změny režimu dvoupruhové komunikace na jednopruhovou obousměrnou komunikaci s výhybnami | 3 stání |
|  | V 2 | ul. F.S. Tůmy (slepý úsek komunikace) | vyznačení parkovacího pruhu s akceptací změny režimu dvoupruhové komunikace na jednopruhovou obousměrnou komunikaci s výhybnami | 6 stání |
|  | V 3 | ul. F.S. Tůmy (slepý úsek komunikace) | vyznačení parkovacího pruhu s akceptací změny režimu dvoupruhové komunikace na jednopruhovou obousměrnou komunikaci s | 3 stání |

# Shrnutí a závěr

Zpracovaná dokumentace řešila návrh koncepce rozvoje statické dopravy pro parkování a odstavování v oblasti města Orlová. Návrh vycházel z provedených průzkumů a analýz a zohlednil nejen ostatní záměry v území, ale i předpokládaný nárůst stupně automobilizace.

Protože nejsou k dispozici podklady o stupni automobilizace a motorizace na území města Orlová, byly využity údaje o automobilizaci v Ostravě, ze kterých vyplývá, že současný stupeň automobilizace v Ostravě je cca 1: 2,5 (tj. 1 osobní automobil na 2,5 obyvatel). Vzhledem k tomu, že sociální skladba a kupní síla v Ostravě i v Orlové bude obdobná, lze považovat údaj o stupni automobilizace za Ostravu za reprezentativní údaj i pro město Orlová. Přibližně 22% nárůst počtu parkujících vozidel (tj. poptávky) v Orlové z 4582 vozidel  v r.2008 na 5618 vozidel v r.2018 odpovídá růstu stupně automobilizace z hodnoty 1: 3,0 na 1: 2,5. Pro informaci lze uvést, že hodnotu 1 : 2,0 již automobilizace dosáhla v Praze, Brně i Plzni a je jen otázkou času, kdy i  v Moravskoslezském kraji bude vybavenost domácností osobním automobilem na této úrovni.

Dopravní průzkum poptávky parkování a odstavování na terénu byl prováděn v nočních hodinách po 21.00 hod v  prosinci 2018 a byl zaměřen nejen na zjištění stávajícího objemu parkovacích stání, kapacitu jednotlivých parkovacích ploch, způsob odstavování a parkování vozidel, počet garáží a stávající organizaci dopravy na jednotlivých komunikacích v řešeném území, ale také na zjištění stávající poptávky (počtu parkujících vozidel) pro stanovení bilance poměru stávající poptávky a nabídky. Výsledky průzkumu jednoznačně prokázaly, že pro hodnocení pokrytí poptávky statické dopravy jsou určující bilance nočního období, kdy poptávka dosahuje nejvyšších objemů.

V letech 2008 - 2018 došlo k nárůstu kapacity parkovacích ploch o cca 186 stání, počet aut parkujících na terénu se však zvýšil o 1036 vozidel, z čehož vyplývá zhoršující se trend uspokojování potřeb statické dopravy. Stávající nabídka stání v r.2018 vykazovala celkem 4734 stání na terénu a v objektech, celková poptávka v dosahovala 5618 osobních automobilů. Z toho vyplývá deficit – 884 stání. Nejvyšší hodnotu deficitu - 342 vozidel vykazuje oblast etapy V., což je téměř 40% z celkové hodnoty. Při stanovení stávající kapacity parkovacích ploch na terénu se důsledně vycházelo z respektování Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a normy ČSN 73 6056 (Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel).

Návrh na výstavbu nových parkovišť na terénu představuje objem cca 1000 stání, doporučené lokality na výstavbu parkovacích objektů představují cca 1500 stání. Celkový objem cca 2500 nových stání je určen pro pokrytí výhledového deficitu, který byl odvozen pro výhledový stupeň automobilizace 1: 2,0, který současný deficit -884 stání zvýší na -2289 stání. Návrh zahrnuje aktuálně připravované stavby města Orlová, část návrhových ploch byla přebrána z generelu dopravy z r.2008 a část lokalit byla nově navržena na základě terénního průzkumu a jednání s objednatelem.

Dopravní situaci by prospěly i navrhované úpravy organizace dopravy ve vybraných lokalitách s cílem zvýšení kapacit pro parkování v souladu s pravidly provozu na pozemních komunikacích. Jedná se  však o lokality, u nichž je třeba akceptovat použití minimálních normových hodnot, nicméně se jedná o obdobu již dříve povolených režimů v lokalitách na území města, kde reálný provoz prověřil, že se jedná o funkční uspořádání. Legalizace těchto stání je však podmíněna schválením DI PČR.

V Ostravě, březen 2019

Zpracovatelé:			Ing. Nečas Bedřich, Ing. Štěpánka Bystroňová

PŘÍLOHOVÁ ČÁST

- Příloha č. 1 – Legislativa a předpisy v oblasti statické dopravy požívaná pro vymezení legálního a nelegálního parkování území

- Příloha č. 2 – Problematika parkování na šířkově limitovaných obousměrných komunikacích s vozovkou 6m

- Příloha č. 3 – účelový fond statické dopravy statutárního města Karviné

- příloha č. 4 – Investiční příspěvek zA zrušená stávající stání uplatňovaný v Českých Budějovicích

- Příloha č. 5 – ZHODNOCENÍ FINANČNÍ NÁROČNOSTI JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ PARKOVÁNÍ

Příloha č. 1 – Legislativa a předpisy v oblasti statické dopravy požívaná pro vymezení legálního a nelegálního parkování území

Při stanovení stávající kapacity na terénu se vycházelo z respektování Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (§ 25, 26,27) a normy ČSN 73 6056 (Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel). Z toho vyplývá, že definovaná stávající kapacita na terénu je rovna kapacitě na plochách, v zálivech a na komunikacích, pokud to šířka komunikace vzhledem k organizaci dopravy umožňuje – u jednosměrných komunikací musí pro průjezd vozidel zůstat min. 3,0m a u obousměrných komunikací min. 6,0 (5,5m), pokud nebyl dopravním značením režim upraven jako jednopruhová obousměrná komunikace s „výhybnami“.

Zastavení a stání

§ 25

(1) Řidič smí zastavit a stát jen

a) vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo,

b) v jedné řadě a rovnoběžně s okrajem pozemní komunikace; nedojde-li k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, smí v obci řidič vozidla o celkové hmotnosti nepřevyšující 3500 kg zastavit a stát kolmo, popřípadě šikmo k okraji pozemní komunikace nebo zastavit v druhé řadě doprava

(2) Ve druhé řadě smí při výkonu taxislužby zastavit řidič taxislužby, je však povinen dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

(3) Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.

(4) Při zastavení a stání nesmí řidič znemožnit ostatním řidičům vyjetí z řady stojících vozidel. Při zastavení a stání vedle vozidla s označením "Označení vozidla přepravujícího osobu těžce pohybově postiženou" musí ponechat boční odstup nejméně 1,2 m.

(5) Zajíždí-li řidič za účelem zastavení nebo stání k okraji pozemní komunikace nebo k  chodníku, musí dávat znamení o změně směru jízdy.

(6) Řidič vozidla, které zastavilo nebo stálo a opět vyjíždí od okraje pozemní komunikace nebo od chodníku, musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Řidiči autobusu hromadné dopravy osob nebo trolejbusu musí v obci řidiči ostatních vozidel umožnit vyjetí ze zastávky nebo ze zastávkového pruhu, a to snížením rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením vozidla; řidič autobusu nebo  trolejbusu přitom nesmí ohrozit zejména řidiče vozidel jedoucích stejným směrem.

§ 26

(1) Otevírat dveře nebo boční stěny vozidla, jako. i nastupovat do vozidla nebo vystupovat z něho se smí jen tehdy, není-li tím ohrožena bezpečnost nastupujících nebo vystupujících osob ani jiných účastníků provozu na pozemních komunikacích.

(2) Řidič, který se hodlá vzdálit od vozidla tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout, musí učinit taková opatření, aby vozidlo nemohlo ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a nemohla je neoprávněně užít jiná osoba. Je-li vozidlo povinně vybaveno zařízením proti neoprávněnému použití 2) musí je řidič užít. Řidič motorového vozidla nebo jízdní soupravy povinně vybavených zakládacími klíny 2) jich musí užít, je-li

třeba zajistit vozidlo nebo soupravu proti pohybu.

(3) Řidič motorového vozidla, které je povinně vybaveno přenosným výstražným trojúhelníkem,2) musí tohoto trojúhelníku užít po dobu nouzového stání, například při přerušení jízdy pro závadu na vozidle nebo nákladu, v důsledku dopravní nehody nebo pro náhlou nevolnost, jestliže takové vozidlo tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích. Trojúhelník musí umístit na okraj vozovky tak, aby byl pro přijíždějící řidiče včas a zřetelně

viditelný, a to ve vzdálenosti nejméně 50 m, na dálnici nejméně 100 m za vozidlem. V obci může být tato vzdálenost, vyžadují-li to okolnosti, kratší. Je-li motorové vozidlo vybaveno výstražným světelným zařízením,2) musí ho řidič užít nejméně po dobu, než výstražný trojúhelník umístí na vozovce.

§ 27

(1) Řidič nesmí zastavit a stát

a) v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti,

b) před nepřehledným vrcholem stoupání pozemní komunikace, na něm a za ním,

c) na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před ním,

d) na křižovatce a ve vzdálenosti kratší ne. 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru "T" na protější straně vyúsťující pozemní  komunikace,

e) v připojovacím nebo odbočovacím pruhu,

f) u zastávky tramvaje, autobusu nebo trolejbusu bez nástupního ostrůvku v úseku, který začíná dopravní značkou "Zastávka autobusu", "Zastávka tramvaje" nebo "Zastávka trolejbusu" a končí ve vzdálenosti 5 m za označníkem zastávky, a tam, kde taková dopravní značka není, ve vzdálenosti kratší než 30 m před a 5 m za označníkem zastávky; je-li prostor zastávky vyznačen vodorovnou dopravní značkou "Zastávka autobusu nebo trolejbusu"

nebo "Zastávka tramvaje", platí tento zákaz jen pro vyznačený prostor,

g) na .železničním přejezdu, v podjezdu a v tunelu a ve vzdálenosti kratší než 15 m před nimi a za nimi,

h) v místě, kde by vozidlo zakrývalo svislou dopravní značku nebo vodorovnou dopravní značku "Směrové šipky" nebo "Nápis na vozovce",

i) ve vyhrazeném jízdním pruhu,

j) v jízdních pruzích vyznačených na vozovce mimo pravého jízdního pruhu,

k) ve vzdálenosti kratší než 5 m od začátku a konce vodorovné dopravní značky "Podélná čára souvislá" nebo nástupního ostrůvku tam, kde by mezi touto dopravní značkou nebo nástupním ostrůvkem a vozidlem nezůstal volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m,

l) na mostě,

m) v tunelu; to neplatí v případě nouzového stání na místě označeném dopravní značkou "Nouzové stání"; v případě nouzového stání musí řidič

vypnout motor,

n) před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího mimo pozemní komunikaci,

o) na vyhrazeném parkovišti, nejde-li o vozidlo, pro které je parkoviště vyhrazeno; to neplatí, jde-li o zastavení a stání, které nepřekročí dobu tří minut a které neohrozí ani neomezí ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, popřípadě neomezí řidiče vozidel, pro ně. je

parkoviště vyhrazeno,

p) na tramvajovém pásu,

r) na silniční vegetaci, pokud to není povoleno místní úpravou provozu na pozemní komunikaci,

s) na jiných místech, kde by tím byla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména jízda ostatních vozidel.

(2) Zákaz zastavení a stání podle odstavce 1 písm. s) neplatí pro řidiče vozidel, která plní povinnosti podle zvláštního zákona.16a)

(3) V době od 5.00 do 19.00 hodin je zakázáno stání tam, kde by nezůstal mezi vozidlem a nejbližší tramvajovou kolejnicí volný jízdní pruh široký nejméně 3,5 m.

(4) Na silnicích I. třídy a za snížené viditelnosti i na silnicích II. a III. třídy 1) je mimo obec zakázáno zastavení a stání jinde než na místech označených dopravní značkou jako parkoviště.

(5) Na dopravním okruhu označeném dopravní značkou "Okruh" nebo "Změna směru okruhu" je zakázáno stání.

Příloha č. 2 – Problematika parkování na obousměrných komunikacích s šířkou vozovky 6m

Legislativa obousměrného provozu na jednopruhové komunikaci

– ČSN 73 6110 projektování místních komunikací

Variace šířkového uspořádání

- TP 131 Zásady pro úpravu silnic vč. průtahů silnic obcemi (City Plan s.r.o., 2000)

| Přehled šířek vozovek pro bezpečné míjení vozidel a cyklistů |
| --- |
| Kategorie | Šířka zpevněné části v m | Možnosti míjení | Vyhovuje rychlosti míjení |
| S 11,5 | 10,5 | SO+A+A+SO | návrhovou rychlostí |
| S 10,5 | 9,5 | C+A+A+C | návrhovou rychlostí |
| S 9,5 | 8,5 | C+A+A+C | sníženou rychlostí pod 40 km/hod |
|  |  | C+A+O+C | návrhovou rychlostí |
| S 7,5 | 7,0 | A+A+C | sníženou rychlostí pod 40 km/hod |
|  |  | L+L+C | sníženou rychlostí pod 40 km/hod |
|  |  | A+O+C | sníženou rychlostí pod 40 km/hod |
|  |  | O+O+C | návrhovou rychlostí |
| S 7,5* | 6,0 | O+O+C | rychlostí pod 50 km/hod |
|  |  | A+A | sníženou rychlostí pod 40 km/hod |
|  |  | N+O+C | sníženou rychlostí pod 40 km/hod |
| S 6,5 | 5,5 | A+A | sníženou rychlostí pod 40 km/hod |
|  |  | N+N | sníženou rychlostí pod 40 km/hod |
|  |  | N+A | sníženou rychlostí pod 40 km/hod |
|  |  | O+O+C | sníženou rychlostí pod 40 km/hod |
| nekategorijní | 4,75 | O+O | sníženou rychlostí pod 40 km/hod |
|  |  | N+O | sníženou rychlostí pod 40 km/hod |
|  |  | L+L | sníženou rychlostí pod 40 km/hod |
|  | 4,35 | L+O | sníženou rychlostí pod 40 km/hod |
|  | 4,00 | O+O | sníženou rychlostí pod 40 km/hod |
|  | 3,25 | O+C | sníženou rychlostí pod 40 km/hod |

Zdroj: TP 131 Zásady pro úpravu silnic vč. průtahů silnic obcemi, City Plan s.r.o., 2000

Použité značky: A - autobus, O – osobní automobil, N – nákladní automobil, C – cyklista, L – lehké užitkové vozidlo, SO – stojící osobní automobil. Pro míjení se zastavením jednoho z vozidel lze šířku snížit o 0,25m.

Ukázky realizace obousměrného provozu na jednopruhové obousměrné komunikaci s šířkou jen 5,0m - SLATIŇANY – rekonstrukce ul.Škrovádské

Ve Slatiňanech na Chrudimsku přihlásili do soutěže projekt rekonstrukce vozovky jedné z místních obslužných komunikací (k témuž viz i MO č. 9/2005). Jak uvedl starosta MVDr. Ivan Netík, ve Škrovádské ulici se město pokusilo nastavit nový způsob řešení místních komunikací. Autor projektu Ing. Petr Novotný vyšel ze soudobých poznatků o utváření silničního prostoru, které jsou zakotveny v ČSN 73 6110 a vozovku zúžil na 3,50 až 5,25 metru mezi obrubami. Nové uspořádání je doplněno víceúčelovým pásem s parkovacími stáními proloženými zelení, přičemž dvoupruhové úseky komunikace jsou kombinovány s jednopruhovými. Pro každý dům v této lokalitě je vybudováno jedno odstavné stání pro osobní automobily.

Slatiňany se při rekonstrukci vozovky mohly opřít o finanční pomoc Pardubického kraje, který prostřednictvím své Správy a údržby silnic financoval úpravy krytu vozovky a opravy odvodnění, zatímco město pokrylo náklady související s úpravami chodníků a veřejné zeleně.

Podle starosty ostatně ani jiný způsob financování možný nebyl, protože radnice ani nyní nezná žádný zdroj dotací na rekonstrukci silnic III. třídy nebo místních komunikací. Slatiňanští s rekonstrukcí Škrovádské ulice moudře počkali, až se tam nejprve vybuduje kanalizace a zrekonstruuje vodovodní řad. I když zatím nelze přínos uskutečněného projektu statisticky doložit, starosta Netík jej vidí v nesporném zmenšení rizika úrazu chodců a cyklistů, ale i v poměrně zásadní změně prostředí v ulici a navazující škrovádské návsi: „Ubyl černý asfalt, změnila se celková barevnost a místní občané i náhodní návštěvníci si z celé této lokality odnášejí příznivější estetický dojem.“

Viditelnost mezi dvěma místy umožňujícími vyhnutí

Obousměrný provoz na 3,5m široké vozovce dlouhé cca 120m s jednostranným dlážděným parkovacím pruhem

Obousměrný provoz na 5,25m široké vozovce s jednostranným dlážděným parkovacím pruhem.

Nájezd do jednopruhového obousměrného úseku s 3,5m širokou vozovkou délky cca 120m s jednostranným dlážděným parkovacím pruhem.

Koncový úsek jednopruhového obousměrného úseku s 3,5m širokou vozovkou délky cca 120m s jednostranným dlážděným parkovacím pruhem

Obousměrný provoz na 5,25m široké vozovce s jednostranným dlážděným parkovacím pruhem.

Nájezd do dvoupruhového obousměrného úseku s 5,25m širokou vozovkou s jednostranným dlážděným parkovacím pruhem.

Ukázka realizace obousměrného provozu na jednopruhové obousměrné komunikaci s šířkou 6,0m – Orlová,  ul. Okružní

Obousměrný provoz na 5,8m široké vozovce místní komunikace ul.Okružní (údaj z pasportu MK), na níž je vyznačen jednostranný parkovací pruh šířky 2m, tzn, že pro obousměrný provoz zbývá 3,8m.

Příloha č. 3– účelový fond statické dopravy statutárního města Karviné

Zřizovací listina

Účelového fondu statické dopravy statutárního města Karviné

Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením č. 169 ze dne 29. 06. 1999 zřídilo s účinností od 01. 01. 2000 účelový fond statické dopravy (dále "Fond") podle ustanovení § 25, odst. 4 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí ČR, v platném znění a § 14, odst. 1, písm. e) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění a současně stanovuje tyto závazné zásady pro činnost Fondu a nakládání s prostředky Fondu. Záměr na zřízení účelového fondu statické dopravy vychází ze schválených Zásad dopravní politiky města Karviné a účelem jeho vzniku je vázání finančních prostředků ze zdrojů v oblasti regulace parkování a zvláštního užívání místních komunikací na dostavbu parkovacích ploch dle schváleného Řešení statické dopravy v sídlištních částech města včetně změn v organizaci dopravy.

Čl. 1

Název

Účelový fond statické dopravy statutárního města Karviné

Čl. 2

Prostředky fondu používá statutární město Karviná vždy prostřednictvím příjmů a výdajů svého

rozpočtu.

Čl. 3

Cíl fondu

Cílem fondu je zajistit dostatečný objem finančních prostředků na řešení narůstajících problémů ve statické dopravě, který sleduje zejména pokrytí celkových nároků na parkování v sídlištních částech města.

Čl. 4

Zdroje fondu

Finanční prostředky pro realizaci předmětných investic v oblasti statické dopravy bude Fond získávat zejména ze schváleného, případně upraveného rozpočtu města, a to takto:

- 100 % příjem z placených parkovišť s parkovacími automaty;

- 50 % z příjmů na místním poplatku za užívání veřejného prostranství;

- 100 % příjem za rezidenční parkovací karty;

- 100 % příjem z vybraných správních poplatků za vydání povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikací;

- 50 % z příjmů ze sankčních poplatků (pokut) na úseku dopravy;

- 50 % z příjmů za vybrané správní poplatky z dopravně správních agend.

Další příspěvek do tohoto Fondu z rozpočtu města a jeho výše bude na rozhodnutí Zastupitelstva města Karviné, které tím může urychlit tempo řešení problémů ve statické dopravě. Nevyčerpané finanční prostředky Fondu v daném roce budou převedeny do roku následujícího.

Čl. 5

Použití fondu

Fond je určen k financování nákladů na:

- pořízení kompletní projektové dokumentace na dostavbu jednotlivých parkovacích ploch

- vlastní realizaci (investici) nových parkovacích ploch, popř. rozšíření parkovacích ploch stávajících, které již kapacitně nevyhovují.

Použití Fondu k jiným účelům než zde uvedeným, je nepřípustné. Údržba místních komunikací včetně parkovišť, svislého a vodorovného dopravního značení, parkovacích automatů nebo zavádění nových obytných zón, bude prováděna z prostředků určených na běžnou údržbu nebo na samostatné jmenovité akce.

Čl. 6

Orgány fondu

K posouzení správného použití finančních prostředků z Fondu a ke schválení jejich konkrétního použití zřizuje Rada města Karviné podle § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích odbornou pracovní skupinu. Členy odborné pracovní skupiny jsou vždy:

- náměstek primátora

- člen Rady města Karviné

- vedoucí oddělení provozu a údržby majetku Odboru majetkového Magistrátu města Karviné

- vedoucí Odboru majetkového Magistrátu města Karviné

- předseda a jeden člen komise dopravy

Odborná pracovní skupina se schází podle potřeby, nejméně však 4x ročně. Pracovní skupina je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů, přičemž je přijato to rozhodnutí, pro něž hlasovala většina přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas náměstka primátora. Každé rozhodnutí o použití Fondu musí být učiněno písemně a opatřeno podpisem náměstka primátora a dalšího člena odborné pracovní skupiny. V souladu s rozpočtovými pravidly města zodpovídá za nakládání s prostředky Fondu, na základě doporučení odborné pracovní skupiny, vedoucí Odboru majetkového Magistrátu města Karviné. Vedení agendy Fondu, operativní evidence příjmů, výdajů a pokladních operací a příprava podkladů pro rozborovou činnost je zabezpečována zaměstnancem oddělení provozu a údržby majetku Odboru majetkového Magistrátu města Karviné.

Čl. 7

Společná a závěrečná ustanovení

Kontrolu hospodaření s prostředky Fondu provádí oddělení interního auditu a kontroly Magistrátu města Karviné v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. Fond je zřízen na dobu neurčitou. Rozhodne-li zřizovatel o jeho zrušení, provede se účetní uzávěrka ke dni zrušení.

Tato listina je novým zněním zřizovací listiny s účinností od 01. 05. 2015.

Tomáš Hanzel 							Ing. Lukáš Raszyk

primátor 								náměstek primátora

Příloha č. 4 – Investiční příspěvek za zrušená stávající stání uplatňovaný v Českých Budějovicích

Při rekonstrukci objektů v Českých Budějovicích  docházelo v rámci výstavby nových napojení opakovaně ke zrušení stávajících stání. Každá akce, při které dochází ke zrušení parkovacího stání je projednána v Radě města  a na základě usnesení je následně uzavřena Smlouva o náhradě za omezení vlastnického práva. Za každé zrušené 1 parkovací místo je peněžitá náhrada ve výši 50 000,- Kč.  Peněžní prostředky takto získané statutární město České Budějovice výhradně použije k financování nákladů na úseku dopravy a zajišťování parkovací kapacity na území st. města ČB. V současné době ještě nebylo těchto financí využito na žádnou stavbu.

Bližší informace lze získat dotazem  u p. Nataši Bláhové (viz. kontaktní údaje), která zpracovateli poskytla i vzorovou smlouvu.

Nataša Bláhová

Vedoucí oddělení komunikací

odbor správy veřejných statků

Magistrát města České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

370 92 České Budějovice

mob.: 777 346 124

tel.:    386 802 511

mail:  blahovan@c-budejovice.cz

Příloha č. 5 – Zhodnocení finanční náročnosti jednoltivých druhů parkování